Общество с ограниченной ответственностью

«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии»

(ООО «Владимирский центр кадастровых работ,

геодезии и картографии»)

ИНН 3328424133 КПП 332901001 ОГРН 1023301457772 БИК 042007855

Р/с 40702810524410000181 Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж

к/с 30101810545250000855

г. Владимир, 600005, ул. Мира, 15 в, офис 306 тел.(факс) 8 (4922) 37-70-99

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 4

Обоснование вариантов по территориальному планированию и размещению объектов капитального строительства местного значения. Сводные технико-экономические показатели

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 4

Обоснование вариантов по территориальному планированию и размещению объектов капитального строительства местного значения. Сводные технико-экономические показатели

| Директор: | Антонов А.А. |
| --- | --- |
| Технический директор: | Антонов Д.А. |
| ГАП: | Кровяков Ю.Н. |
| ГИП: | Пучнин А.В. |
| Архитектор: | Шибанов А.В. |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Состав проектных материалов

- Материалы по обоснованию

Книга А

Том 1 Анализ состояния территории

Состояние окружающей среды

Том 2 Демографическое и экономическое состояние, социальное и

культурно-бытовое обслуживание

Том 3 Инженерно-транспортная инфраструктура

Том 4 Обоснование вариантов по территориальному планированию

и размещению объектов капитального строительства местного

значения. Сводные технико-экономические показатели.

Том 5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

- Положение о территориальном планировании

Книга Б

Том 6 Цели и задачи территориального планирования. Мероприятия

по территориальному планированию

Том 7 Графические материалы

# Содержание  тома 4

| Наименование | Страница |
| --- | --- |
| 1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  |
| 1.1 Комплексная оценка территории | 5 |
| 1.2 Прогноз численности населения | 6-8 |
| 2 Обоснование предложений по территориальному планированию |  |
| 2.1 Структурно-функциональное зонирование территории поселка | 9-10 |
| 2.2 Проектно-планировочная структура поселка | 11 |
| 2.3 Жилищное строительство | 12-14 |
| 2.4 Прогноз развития экономики | 14-15 |
| 2.5 Развитие объектов социальной, коммунальной инфраструктуры | 15-19 |
| 2.6 Развитие транспортной инфраструктуры | 20-21 |
| 2.7 Развитие объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 2.7.1 Водоснабжение | 22-25 |
| 2.7.2 Водоотведение | 25-27 |
| 2.7.3 Электроснабжение | 27-28 |
| 2.7.4 Теплоснабжение | 28-30 |
| 2.7.5 Газоснабжение | 30 |
| 2.7.6 Связь | 30 |
| 2.7.7 Инженерная подготовка территории | 30-33 |
| 2.7.8 Развитие объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 33 |
| 2.7.9 Развитие объектов организации и благоустройства территории | 33-34 |
| 3 Охрана окружающей среды |  |
| 3.1 Охрана воздушного бассейна | 34-35 |
| 3.2 Охрана поверхностных вод | 35-36 |
| 3.3 Охрана подземных вод | 36 |
| 3.4 Санитарная очистка территории | 37 |
| 3.5 Санитарно-защитные зоны | 37-38 |
| 3.6 Защитные леса. Особо охраняемые природные территории. Охрана ландшафтов. | 38-40 |
| 3.7 Охрана зелёных насаждений | 40 |
| 4 Перечень мероприятий по территориальному планированию и планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
| 4.1 Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры | 41 |
| 4.2 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры | 42 |
| 4.3 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры | 42-43 |
| 4.4 Мероприятия по охране окружающей среды | 44 |
| 4.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории | 45 |
| 4.6 Мероприятия по развитию объектов местного традиционного народного художественного творчества | 45 |
| 4.7 Мероприятия по развитию малого предпринимательства | 45 |
| 5 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию | 46-49 |

1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

1.1 Комплексная оценка территории

Задачами настоящего раздела является оценка территории по степени ее благоприятности для градостроительного освоения. В соответствии с комплексной оценкой, к территориям перспективным для градостроительного освоения и реконструкции отнесены следующие площадки:

- существующие поселковые территории, имеющие возможность для её реконструкции и нового строительства. Данные площадки расположены в западной части поселка.

- следующий резерв  потенциальных территориальных ресурсов составляет северо-западная часть муниципального образования, занятая в настоящее время лесными посадками.

За пределами границы муниципального образования предусмотрены территории перспективного градостроительного развития на последующие периоды. Их освоения потребует пересмотра действующей границы муниципального образования. К таким перспективным территориям относится населенный пункт – дер. Еськино, расположенная к западу от границы поселка.

Резервы для размещения объектов производственного назначения предусматриваются в пределах существующего промышленного узла, в северо-восточной части муниципального образования.

Резервы для размещения коммунально-складских предприятий предусматриваются, преимущественно, в северной части поселка, севернее существующих коммунально-складских территорий.

К территориям, не предусмотренным для застройки, относятся санитарно-защитные зоны предприятий и коммунально-складских комплексов.

Результаты комплексной оценки представлены на «Схеме планируемых границ функциональных зон».

## 1.2 Прогноз численности населения

Демографический прогноз является научно обоснованным предвидением основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастной структуры населения, рождаемости, смертности, миграции. Прогноз выступает в форме перспективного исчисления населения - расчета численности и возрастно-половой структуры населения, построенного на некоторых гипотезах относительно будущей динамики тех или иных характеристик рождаемости и смертности. Такие расчеты делаются в нескольких вариантах. Наиболее вероятный, претендующий на точное предвидение будущего хода воспроизводства населения, вариант перспективных исчислений обычно и считается демографическим прогнозом на1 очередь.

Демографический прогноз опирается на знание теории и общих закономерностей развития народонаселения конкретной территории, на учет главных тенденций воспроизводства населения в ближайшей исторической перспективе:

- дальнейшее развитие застройки и территории;

- рост образовательного и культурного уровня населения;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения;

- постепенное отмирание традиций многодетности, изменение функций семьи;

- повышение социальной и территориальной мобильности населения;

- сохранение определенного различия демографического развития различных регионов, обусловленного экономическими, социально-культурными и этническими факторами.

Настоящий проект основывается на среднесрочном демографическом прогнозе до 2030 г. Всего рассматриваются три возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан по неблагоприятному сценарию, в нем сохраняется сложившаяся в настоящее время тенденция отрицательной динамики численности населения как за счет естественных, так и за счет механических факторов.

При сохранении сложившейся ситуации, численность населения посёлка сократилась бы к 2020 году до 5,8 тыс. человек, а к 2030 году – до 5,6 тыс. человек.

Этот сценарий показывает, что сохранение сложившихся тенденций движения населения в посёлке Вольгинском, Петушинском районе и Владимирской области привело бы к крайне негативным последствиям – к значительному сокращению численности населения посёлка, что представляется маловероятным ввиду значительного социально-экономического потенциала посёлка.

Учитывая исключительно благоприятные условия для развития пос. Вольгинского: хорошо развитые транспортные связи, близость Московской агломерации, благоприятную экологическую обстановку, высокую обеспеченность социальной инфраструктурой, наличие перспективных фармацевтических производств, квалифицированные трудовые ресурсы – дают основания для расчета варианта численности населения по благоприятному сценарию.

Этот сценарий может быть реализован при условии технологического обновления существующих промышленных предприятий, что потребует значительного механического притока населения, а это, в свою очередь, приведет к повышению рождаемости (т.к. приезжает в основном население в фертильном возрасте), что сократит естественную убыль населения.

Численность населения по этому сценарию прогнозируется на первую очередь к 2030 году – 6.7 тыс. человек.

В случае если этот сценарий не сможет быть реализован в пределах первой очереди, он может рассматриваться в качестве резервного варианта развития посёлка в пределах расчетного срока.

Третий – вероятностный сценарий – основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения механического притока населения, что будет связано с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением социально-экономической ситуации в посёлке (в частности, эффект от реализации федеральных, областных и районных целевых программ). Предполагается, что местное население (особенно те, кто сейчас находится в возрасте 15-17 лет) уже в период ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях посёлка. В связи с позитивным развитием экономики пос. Вольгинского сократится выезд людей на постоянное место жительства в другие регионы. Уровень естественной убыли населения будет постепенно уменьшаться. Численность населения увеличится уже на первую очередь в связи с реализацией существующих среднесрочных инвестиционных проектов.

На расчетный срок проектом прогнозируется формирование в посёлке современной комфортной среды проживания, способной сконцентрировать на себе часть миграционного потока жителей Петушинского района и стимулирующей естественный прирост местного населения.

Вероятностный сценарий принимается в качестве основного и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к этому сценарию с расчетной численностью 5,8 тыс. человек на 2019 год и 7,5 тыс. человек на 2030 год.

Таблица 1.2-1 Сценарии динамики численности населения

| Сценарии | Периоды |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| Неблагоприятный сценарий | 5,8 | 5,6 | 5,0 |
| Благоприятный сценарий | 5,8 | 6,7 | 10,0 |
| Вероятностный сценарий | 5,8 | 6,7 | 7,5 |

Прогноз возрастной и трудовой структуры населения

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения пос. Вольгинского на проектный период.

Таблица 1.2-2 Прогноз возрастной структуры населения пос. Вольгинского

| Показатели | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 5,8 | 100 | 6,7 | 100 | 7,5 | 100 |
| в том числе: |
| моложе трудоспособного возраста | 1,2 | 19 | 1,6 | 24 | 1,4 | 19 |
| трудоспособного возраста | 3,8 | 60 | 3,8 | 56 | 4,1 | 55 |
| старше трудоспособного возраста | 1,3 | 21 | 1,3 | 20 | 2,0 | 26 |

Формирование структуры занятости населения

Таблица 1.2-3 Прогноз трудовой структуры

| № п/п | Отрасли экономики (группы отраслей) | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел |
|  | Производство товаров - всего | 34/71 | 1,5 | 40/74 | 1,7 | 45/74 | 2,0 |
| 1 | Химическое производство |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,7 |
| 2 | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Прочие |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |
| 3 | Предоставление услуг - всего | 13/29 | 0,6 | 15/26 | 0,6 | 15/26 | 0,7 |
| 4 | Оптовая и розничная торговля |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,4 |
| 5 | Здравоохранение, образование, культура, спорт |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 6 | Прочие |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Всего занятых в экономике посёлка (округленно) | 47/100 | 2,1 | 55/100 | 2,3 | 60/100 | 2,7 |
| 1 | Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью в посёлке (включая безработных и маятниковую миграцию) | 47 | 2,1 | 41 | 1,7 | 36 | 1,5 |
|  | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы и лица, занятые в домашнем хозяйстве | 6 | 0,2 | 8 | 0,2 | 4 | 0,2 |
|  | Итого трудовых ресурсов (округленно), тыс. чел. | 100 | 4,4 |  | 4,2 |  | 4,4 |
|  | Население, тыс. чел. | 6,3 | 6,7 | 7,5 |

Настоящим проектом определено направление развития пос. Вольгинского как промышленного фармацевтического центра Владимирской области с развитой социальной инфраструктурой, что делает посёлок одним из наиболее привлекательных для проживания населенных пунктов Владимирской области и районов периферийной части Московской агломерации. В соответствии с этим будет меняться и структура занятости населения.

Суммарный ориентировочный процент занятых в производственной сфере на расчетный срок составит 45% от трудовых ресурсов (с 34% в 2016 г.).

На первую очередь, как и на расчетный срок, прогнозируется увеличение численности занятых в экономике посёлка не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату рабочих ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Московского региона и ближайших районов Владимирской области.

В свою очередь вырастет и доля занятых в сфере производства услуг (с 13% в 2016 г. до 15% в 2030 г.). Причиной станет дальнейший рост численности персонала в торговле. Незначительный рост непроизводственной сферы связан со сложившейся промышленной специализацией посёлка.

Проектом предполагается снижение доли лиц, работающих за пределами посёлка.

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## 2.1 Структурно-функциональное зонирование территории поселка

Функциональное зонирование территории поселка является одним из основных методов регулирования градостроительной деятельности. С помощью функционального зонирования устанавливаются определенных условия  использования территории поселка, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана Вольгинского зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитываются зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, округа горно-санитраной охраны курортов, и др.).

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке функционального зонирования последовательно проводился метод экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования  и рекреационных территорий;

- определение мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане поселка Вольгинский, относятся:

- жилые зоны – зоны застройки пятиэтажными жилыми домами; зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа); зоны застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа;

- общественно-деловые зоны – зона обслуживающих и деловых объектов (административно-деловые объекты, объекты торговли, объекты досуга и развлечений и пр.), учреждения здравоохранения; учебные и воспитательные учреждения, спортивные сооружения;

- рекреационные зоны - скверы, бульвары; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; зоны рекреационных объектов, пляж;

- производственные зоны – промышленные предприятия и коммунально-обслуживающие организации; зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур – объекты транспортной инфраструктуры; объекты инженерной инфраструктуры;

- зоны специального назначения – кладбища;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны с особыми условиями использования территорий:

- водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов. Границы водоохранных зон и хозяйственная деятельность в их пределах определяется в соответствии с Водным кодексом РФ.

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

- округа горно-санитарной охраны курортов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, в целях охраны месторождений минеральных вод, используемых санаторием «Вольгинский», в соответствии с Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

- зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами по согласованию с органами ГО и ЧС.

Баланс функциональных зон представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1-1 Баланс функциональных зон пос. Вольгинский, га

| № пп | Функциональные зоны | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, всего | 32,5 | 73,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - многоэтажной жилой застройки (5 этажей) | 21,0 | 27,0 |
| 1.2 | - жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) | 2,1 | 19,5 |
| 1.3 | - 1-2 этажной деревянной застройки и ИЖС | 9,4 | 26,5 |
| 2 | Общественно-деловые и коммерческие, всего | 14,0 | 19,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | - центра общественного значения | 2,6 | 6,0 |
| 2.2 | - учебных и воспитательных учреждений | 4,8 | 6,0 |
| 2.3 | - учреждений здравоохранения | 2,6 | 2,6 |
| 2.4 | - культовой застройки | - | 0,4 |
| 2.5 | - спортивных сооружений | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Производственные и коммунальные, всего | 121,6 | 140,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | - промышленных предприятий | 102,7 | 115,0 |
| 3.2 | - коммунально-складских организаций | 18,9 | 25,0 |
| 4 | Сельскохозяйственного использования | 11,0 | 4 |
| 5 | Природно-рекреационные | 252,9 | 195,0 |
| 6 | Транспортной инфраструктуры | 3,4 | 4,4 |
| 7 | Площадь муниципального образования, всего | 435,4 | 435,4 |

## Проектная планировочная структура поселка

Развитие жилых зон, новое жилищное строительство

Новое строительство жилой застройки предлагается вести на свободных территориях в западной и северо-западной частях.», именно эти районы являются наиболее благоприятными для градостроительного освоения по результатам проведенного анализа сложившейся ситуации.

В западной части поселка предлагается организовать кварталы пятиэтажной застройки вдоль продолжения улицы Старовской. В северо-западной части организуются кварталы 2-4 этажной застройки и индивидуального жилищного строительства.

Развитие общественных зон, объекты культурно-бытового обслуживания

Проектом предлагается организация системы общественных зон поселка Вольгинский:

- вдоль улицы Старовской продолжение организации центра; по одну сторону улицы – административно-торгового центра, по другую – спортивно-рекреационного центра, со строительством гостиницы на берегу Вольги, организацией пляжа, парковой и спортивной зон;

- в западной части поселка, на продолжении улицы Старовской, организация общественной площади, с размещением здесь торгово-развлекательного центра и парковой зоны;

- в новых жилых образованиях организация своих подцентров с необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания.

Организация производственных зон

Проектом предлагается размещение дополнительных промышленных площадок IV и V класса опасности с установлением соответствующих санитарно-защитных зон, в северо-восточной части муниципального образования, на свободных территориях. Границы существующих промышленных площадок на расчетный срок остаются без изменений. Таким образом, северо-восточная часть муниципального образования формируется как промышленный район.

В северо-западной части муниципального образования выделена территория под промышленно-инновационную площадку.

Проектом предлагается организация новых площадок под коммунально-складские организации на свободных территориях, севернее уже имеющихся площадок в северной части.

В новых жилых образованиях в северо-западной части – размещение площадок под гаражи. Проектом предлагается вынос части гаражей, расположенных на правом берегу реки Мергель.

## 2.3 Жилищное строительство

Проектом определен объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2015 года) в размере 23,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 22 м² на человека. Несмотря на достаточно высокие темпы строительства в период первой очереди (3 тыс. м² в год), на расчетный срок предлагается исходить из объемов в 4 тыс. м² в год. При этом жилищная обеспеченность к 2030 году вырастет до 27,0 м² на человека.

Расчет объемов нового жилищного строительства по этапам проектирования представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.3-1 Новое жилищное строительство по видам застройки на первую очередь (округленно)

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м²/% | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 2,0/9 | 0,1 | 55 | 2 |
| 2-4 этажные дома | 14,0/61 | 0,6 | 159 | 4 |
| 5 этажные | 7,0/30 | 0,3 | 205 | 2 |
| Итого | 23,0/100 | 1,0 |  | 8 |

Таблица 2.3-2 Новое жилищное строительство по видам застройки на расчетный срок (округленно)

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м²/% | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 8,0/10 | 0,3 | 44 | 7 |
| 2-4 этажные дома | 44,0/55 | 1,6 | 130 | 13 |
| 5 этажные | 26,0/35 | 1,1 | 167 | 6 |
| Итого, округл. | 78,0/100 | 3,0 |  | 26 |

Структура вводимого жилья определена соотношением: ИЖС – 10%, 2-4 этажа – 55%, 5 этажей – 35%.

Ниже в таблице приводится укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период первой очереди.

Таблица 2.3-3 Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок | Всего за период 2030-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения поселка | тыс. чел | 6,7 | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 22 | 27 | 27 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² общ. пл. | 147,4 | 202 | 202 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 125,2 | 147,4 | 125,2 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | - | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | - “ - | 125,2 | 124,0 | 124,0 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства (округленно) – всего на конец периода: | тыс. м² общ.пл. % | 23/100 | 55/100 | 78/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ИЖС |  | 2/9 | 6/11 | 8/10 |
|  | 2-4 этажные |  | 14/61 | 30/55 | 44/55 |
|  | 5 этажные |  | 7/30 | 19/34 | 26/35 |
| 8. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | 3 | 4 | 4 |
| 9 | Территория для размещения нового строительства всего: | га | 8 | 18 | 26 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ИЖС |  | 2 | 5 | 7 |
|  | 2-4 этажные |  | 4 | 9 | 13 |
|  | 5 этажные |  | 2 | 4 | 6 |

Из таблицы видно, что при принятой структуре нового жилищного строительства (ИЖС – 10%, 2-4 этажа – 55%, 5 этажей – 35%) и общем увеличении объема строительства,  требуется на расчетный срок порядка 26 га территорий, на период первой очереди – 8 га.

Новое строительство будет вестись преимущественно за счет освоения новых территорий.

Динамика структуры жилищного фонда представлена ниже.

Таблица 2.3-4 Структура жилищного фонда пос. Вольгинского (округленно)

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 125,2 | 100 | 147 | 100 | 202,5 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИЖС | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 2 | 7,8 | 4 |
| 3 | 2 - 4 этажа | 5,8 | 4,6 | 19,8 | 13 | 50,1 | 25 |
| 4 | 5 этажей | 118,2 | 94,4 | 125 | 85 | 145 | 71 |

Как видно из таблицы, новое жилищное строительство, предлагаемое генеральным планом на проектный период незначительно меняет жилую среду поселка. В то же время, обновленная структура жилищного фонда поселка всё же становится более универсальной и гармоничной - за счет среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Мероприятия по сохранению фонда 4- и 5-этажных многоквартирных жилых домов, составляющего по состоянию на исходный год порядка 99%, на период первой очереди включают ремонтные:

- оптимизация энергопотребления; предотвращение разрушения зданий с помощью ремонта кровли и фасадов;

- ремонт сантехнических и электротехнических систем; устройство изоляции нижних перекрытий; ремонт козырьков над входами и лестничных клеток;

- благоустройство окружающей территории и улучшение внешнего облика зданий с целью повышения рыночной стоимости жилищного фонда;

- ремонт в квартирах.

Также на период первой очереди предлагается разработка проекта реконструкции 4- и  5-этажных домов.

На расчетный срок предлагается осуществление реконструкция многоквартирного жилищного фонда в соответствии с разработанным проектом.

2.4 Прогноз развития экономики

В таблице, представленной ниже, на основе исходных данных, прогнозов возрастной и трудовой структур, приводится ориентировочная структура занятых по видам экономической деятельности пос. Вольгинского на проектный период (исходя из общей численности  занятых).

Численность занятых в экономике посёлка к 2030 году составит порядка 2,7 тыс. человек или 60% от общей численности занятых. В связи с предполагаемой тенденцией развития посёлка как центра фармацевтической промышленности со сбытовой ориентацией преимущественно на Московскую агломерацию и Владимирскую область, в посёлке возрастет количество занятых в этой отрасли промышленности.

В экономике пос. Вольгинского возрастет роль новых видов бизнеса: страхование, платные медицинские услуги, финансовые услуги, однако доля промышленности останется преобладающей.

Продолжит свое развитие розничная торговля, а также сфера общественного питания.

Таблица 2.4-1 Прогноз численности занятых по видам экономической деятельности

| № п/п | Виды экономической деятельности (крупные и средние предприятия) | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % |
| 1 | Химическое производство | 1,3 | 87 | 1,5 | 88 | 1,7 | 89 |
| 2 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 |
| 3 | Производство пищевых продуктов и прочие | 0,1 | 7 | 0,1 | 6 | 0,2 | 5 |
| Итого: | 1,5 | 100 | 1,7 | 100 | 2,0 | 100 |

Основными преимуществами пос. Вольгинского в привлечении новых промышленных производств на свою территорию являются следующие факторы:

−	Близость поселка к основным рынкам сбыта, финансовым  и технологическим центрам – Владимиру и Москве;

−	Удобное транспортное сообщение – посёлок расположен в 3 км. от федеральной дороги и недалеко от железной дороги;

−	Наличие свободных территорий для размещения промышленных предприятий, а также подготовленной инвестиционной площадки.

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать пос. Вольгинский как благоприятную площадку для размещения филиалов и отдельных производств крупных промышленных фармацевтических компаний.

Перспективным направлением развития экономики посёлка является развитие малых форм бизнеса.

Создание новых предприятий в Вольгинском положительно скажется на рынке труда поселка, т.к. это способствует созданию дополнительных рабочих мест, что, в свою очередь, позволит закрепить местное население в поселке и снизит трудовые миграции местного населения за его пределы.

На территории посёлка Вольгинского ведутся работы по созданию промышленной зоны технико-внедренческого типа (технопарки).

В мировой практике, зоны технико-внедренческого типа ориентированы на развитие фундаментальных и прикладных исследований, разработку и внедрение в производство новейших типов техники и технологии, организацию производства наукоемких видов продукции.

## Развитие объектов социальной, коммунальной инфраструктуры

Предложения по развитию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры поселка приводятся в соответствии с нормативами, рекомендованными «Областными нормативами градостроительного проектирования Владимирской области».

Расчет современной обеспеченности и потребности на расчетный срок в объектах социальной, коммунальной и бытовой инфраструктуры представлен в следующей таблице

Таблица 2.5-1 Современная обеспеченность и расчет потребности на расчетный срок учреждений социально-бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактический показатель / на 1000 жителей | Норматив | Уровень Обеспеченности, % | Потребность на расчетный срок | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | Мест | 380/60 | 43 | 100 | 325 | Исходя из радиуса обслуживания 300 м – 1 ДДУ | 1,0 |
| Общеобразовательные школы | Мест | 960/120 | 135 | 100 | 1015 | Расширение школы | - |
| Детская школа искусств | объект | 1 | 1 | 100 | 1 | Не потребуется | - |
| 2. Учреждения культуры и искусства |
| Библиотеки | объект | 1 | 1 | 100 | 1 | Не потребуется | - |
| Книжный фонд библиотек | тыс. экз. | 21/3,5 | 4,5 | 78 | 29 | Пополнение книжного фонда | - |
| Кинотеатры | мест | - | 25 | - | 160 | Встроенные в торговый комплекс | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрительских мест | 900/141 | 100 | 100 | 100 | Не потребуется | - |
| 3. Учреждения здравоохранения* |
| Больничные учреждения | коек | 110/175 | 134,7 | 100 | 90 | Не потребуется | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смена | 190/300 | 181,5 | 100 | 118 | Не потребуется | - |
| Обеспеченность врачами | чел. | 29/46 | 41 | 100 | 30 | - | - |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. | 55/87 | 114,3 | 76 | 74 | - | - |
| Аптеки | объект | 2 | 1 | 100 | 1 | Не потребуется | - |
| 4. Учреждения физической культуры и спорта |
| Спортивные залы | тыс. м2 | 2,7/0,4 | 0,35 | 100 | 2,3 | Не потребуется | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 30,0/4,8 | 1,95 | 100 | 13,0 | Не потребуется | - |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 300/48 | 20 | 100 | 130 | Не потребуется | - |

| 5. Торговля и общественное питание |
| --- |
| Торговая площадь объектов розничной торговли | м2 | 1750/278 | 280 | 99 | 2100 | Встроенные в торговый комплекс | - |
| Предприятия общественного питания | 1 посад. место | 200/32 | 40 | 80 | 300 | Встроенные в торговый комплекс | - |
| 6. Учреждения коммунально-бытового обслуживания |
| Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| Пожарные автомобили в пожарных депо | единиц | 4 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| Банно-оздоровительный комплекс | Мест | - | 5 | - | 35 | Новое строительство | 0,5 |
| Гостиницы | Мест | - | 6 | - | 40 | Новое строительство | 0,5 |

* Фактические показатели и нормативы приведены в расчете на 10 тыс. жителей

,

Учреждения образования

Количество мест в детских дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного дошкольного образования полностью удовлетворяет потребность на расчетный срок. Проектом определена потребность в строительстве детского дошкольного учреждения в северо-западной части поселка – исходя из нормативного радиуса обслуживания 300 м.

Потребность в местах общеобразовательных школ на расчетный срок составит порядка 55 мест. Проектом предлагается расширение школы путем строительства пристроя, либо за счет проведения организационных мероприятий.

В северной части поселка проектом предлагается выделение территории под объекты образовательных учреждений (дошкольного, начального, среднего или специального образования).

Проектом также предлагается: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений дошкольного образования и общеобразовательных школ как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Учреждения культуры и искусства. Библиотечное обслуживание

Строительства новых учреждений культуры и досуга не потребуется.

Необходимо довести показатель обновления библиотечных фондов до норматива в 250 книг на 1 тыс. человек населения в год.

Необходимо провести: текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующих учреждений культуры как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Кинотеатр необходимо предусмотреть в торгово-развлекательном комплексе, либо предусмотреть организацию кинопоказов в здании КДЦ пос. Вольгинский.

Учреждения здравоохранения

Обеспеченность населения пос. Вольгинский учреждениями здравоохранения является полной и не требует увеличения мощностей, либо строительства новых учреждений.

На первую очередь и расчетный срок необходимы: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация зданий и помещений учреждений здравоохранения.

Учреждения физической культуры и спорта

На первую очередь проектом предлагается: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта.

Нового строительства учреждений физической культуры и спорта проектом не предлагается.

Торговля и общественное питание

Проектом определена потребность в объектах торговли (не менее 350 м2 торговой площади) и общественного питания (не менее 100 посадочных мест). Предлагается строительство комплексного торгово-развлекательного центра, совмещающего помимо прочих функции торговли и общественного питания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

На расчетный срок проектом предлагается строительство:

- банно-оздоровительного комплекса (не менее 35 помывочных мест);

- гостиницы (не менее 40 мест);

- предприятия придорожного сервиса.

На территории поселения размещения новых кладбищ не предполагается.

В местах массового пребывания людей необходима установка общественного туалета.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Новых пунктов охраны порядка и отделений милиции не предлагается.

## 2.6 Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт. Автомобильные дороги

На расчетный срок транспортные связи поселка с районом останутся неизменными

### 2.6.2	Автомобильный транспорт

Таблица 2.6.2-1 Прогноз количества транспортных средств в пос. Вольгинский (количество машин – ед./ обеспеченность – ед. на 1 тыс. чел.)

| Транспортные средства | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индиви- дуальные | Прочие | Всего | Индиви- дуальные | Прочие | Всего | Индиви- дуальные | Прочие | Всего |
| Общее количество автомобилей | 1379 218 | 57 9 | 1436 227 | 1635 244 | 113 17 | 1748 261 | 2250 300 | 210 28 | 2460 328 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. легковые | 1297 206 | 14 2 | 1311 208 | 1508 225 | 33 5 | 1541 230 | 2025 270 | 75 10 | 2100 280 |
| 2. грузовые | 68 10 | 35 6 | 103 16 | 100 15 | 67 10 | 167 25 | 188 25 | 112 15 | 300 40 |
| 3. автобусы | 14 2 | 8 1 | 22 3 | 27 4 | 13 2 | 40 6 | 37 5 | 23 3 | 60 8 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности, уровня автомобилизации.

### 2.6.3	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Для повышения обслуживания автотранспортных средств проектом предлагаются следующие мероприятия на первую очередь:

- В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь составляет 1508 единиц. Для их хранения предусматривается строительство дополнительных гаражей боксового типа, на территории площадью в 1,75 га. Новые территории под строительство гаражей предлагаются в северной части поселка.

- Ликвидация существующих гаражей расположенных вдоль реки Мергель, так как территория гаражей попадает в водоохранную зону.

- Строительство следующих объектом для обслуживания транспортных средств на территории 2,4 га:

- автозаправочной станции;

- станции технического обслуживания;

- стоянки для хранения автомобилей.

На расчетный срок:

- В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок составит 2025 единиц, для их хранения потребуется строительство новых гаражей, на территории площадью 1,29 га. Новые территории под строительство гаражей предлагаются в северной части поселка.

- Строительство автозаправочной станции на въезде в поселок со стороны федеральной трассы М-7.

### Улично-дорожная сеть

На первую очередь проектом предлагается следующие мероприятия для улучшения улично-дорожной сети поселка:

- Повышение технической категории всех существующих главных улиц поселка.

- Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах. Новые районы располагаются в западной части поселка.

- Улицу Новосеменковская закрыть для движения автотранспорта.

- Организация регулируемых и саморегулированных перекрестков на главных улицах.

- Организация площади для проектируемой автостанции (0,5 га).

- Строительство искусственных сооружений через ручей, впадающий в реку Вольга.

На расчетный срок :

- Повышение технической категории всех существующих улиц и проездов поселка.

- Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах. Новые районы располагаются в северной и северо-западной частях поселка.

### Пассажирский транспорт

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для улучшения обслуживания населения пассажирским транспортом:

- Приобретение новых автобусов с заменой существующего парка для организации комфортных перевозок населения.

- Реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на улицах и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения.

- Строительство автостанции в северной части поселка, на свободных территориях. Потребуется 0,5 га для размещения площади и территории здания автостанции.

- Организация новой улично-дорожной сети с открытием нового автобусного сообщения, связывающие новую жилую застройку с центром поселка, в связи со строительством новых жилых районов.

## Развитие объектов инженерной инфраструктуры

### 2.7.1	Водоснабжение

Расходы воды для населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1".

Таблица 2.7.1-1 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 270 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 180 | 190 |
| - тоже без ванн. | 140 | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | - |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»).

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в следующей таблице.

Таблица 2.7.1-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,1 | 1,38 | 5,8 | 1,62 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 0,9 | 0,16 | 1,2 | 0,23 |
| - тоже без ванн. | 0,4 | 0,06 | 0,5 | 0,08 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,3 | 0,02 | - | - |
| Итого | 6,7 | 1,62 | 7,5 | 1,93 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в следующую таблицу.

Таблица 2.7.1-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Средняя | 1,62 | 1,93 |
| Максимальная | 1,94 | 2,32 |

Расход воды для поливки улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012.): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 2.7.1-4 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 0,34 |
| Расчетный срок | 0,45 |

Расход воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на первую очередь – 0,5 тыс. м3/сут., расчетный срок – 0,6 тыс. м3/сут. Прогнозные расходы предлагается подавать:

- из системы муниципального водопровода: первая очередь – 0,3 тыс. м3/сут., расчетный срок – 0,35 тыс. м3/сут.

- за счет собственных водозаборов промышленных предприятий, максимального внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования поверхностных источников водоснабжения. Первая очередь – 0,2 тыс. м3/сут., расчетный срок – 0,25 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 2.7.1-5 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - население | 1,62 | 1,94 | 1,93 | 2,32 |
| - промышленность | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 0,45 |
| -неучтенные расходы (10%) | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,23 |
| Всего | 2,42 | 2,77 | 2,92 | 3,35 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012  на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 3.8-6 Величины пожарных расходов воды

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в поселке; | 1 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (15ּ1+10)ּ3ּ3.6=0,27 тыс. м3.

Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения пос. Вольгинский могут быть подземные воды и поверхностные источники.

В пределах пос. Вольгинский подземные воды приурочены к коренным отложениям верхнего карбона – трещиноватым известнякам и доломитам гжельского яруса и относятся к гжельско-ассельскому водоносному горизонту трещинно-пластовых и карстово-пластовых вод. Гжельско-ассельский горизонт является основным эксплуатируемым водоносным горизонтом. Это напорные воды, с высокой водоотдачей горизонта. Дебеты скважин колеблются от 5-до 65 м3/сут, в среднем составляют 20-25 м3/сут. Глубина залегания в зависимости от рельефа варьируется в пределах 50-100 метров. В пределах рассматриваемой территории гжельско-ассельский водоносный горизонт, защищен от поверхностного загрязнения. Этому способствует наличие местного водоупора – слабопроницаемых глинистых пород мелового возраста. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размытия водоупора, в первую очередь в долинах рек.

В качестве поверхностного источника водоснабжения может рассматриваться р. Вольга. Вода реки характеризуется, как грязная и в качестве источника водоснабжения поселка может быть использована только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения пос. Вольгинский использовать подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта трещинно-пластовых и карстово-пластовых вод. Для целей водоснабжения планируется построить новый водозабор в юго-западной части поселка. Для этого необходимо произвести изыскания и утверждение эксплуатационных подземных вод.

Максимальные потребные расходы воды для поселкового муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

- первая очередь – 2,77 тыс. м3/сут.,

- расчетный срок – 3,35 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод гжельско-ассельского водоносного горизонта.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения пос. Вольгинский: реконструкция существующих сетей и строительство новых.

Водоснабжение поселка планируется осуществлять от нового подземного источника, расположенного в юго-западной части поселка.

Схема водоснабжения поселка представляется следующим образом:

- Вода подается в распределительную сеть от скважин, расположенных на территории нового водозабора, откуда насосами НС II-подъема подается в жилые микрорайоны поселка.

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Система водоснабжения поселка принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Развитие системы водоснабжения поселка представлено на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в области водоснабжения и водоотведения», выполненной в масштабе 1:5000.

### Водоотведение

Расходы сточных вод для жилой и общественной застройки

На основании СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 2.7.2-1 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 270 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 180 | 190 |
| - тоже без ванн. | 140 | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | - |

Примечание: В неканализованных районах принимается удельная норма водоотведения на одного жителя 25 л/сут (за счет сброса в канализацию стоков от коммунально-бытовых предприятий и сливной станции).

Таблица 2.7.2-2 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. | Численность населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,1 | 1,38 | 5,8 | 1,62 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 0,9 | 0,16 | 1,2 | 0,23 |
| - тоже без ванн. | 0,4 | 0,06 | 0,5 | 0,08 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,3 | 0,01 | - | - |
| Итого | 6,7 | 1,61 | 7,5 | 1,93 |

Расходы сточных вод для промышленности

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в поселковую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

- первая очередь – 0,5 тыс.м3/сут.;

- расчетный срок – 0,6 тыс.м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 2.7.2-3 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 1,61 | 1,93 | 1,93 | 2,32 |
| - промышленность | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Итого | 2,19 | 2,53 | 2,63 | 3,04 |

Схема водоотведения

В пос. Вольгинский предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: хозяйственно-бытовые сточные воды с северо-западной части поселка по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию, откуда по напорному коллектору подаются на новые канализационные очистные сооружения биологической очистки, которые находятся в юго-восточной части поселка.

По условиям рельефа местности дополнительно к 3 существующим насосным станциям предусматривается построить 3 канализационные насосные станции на первую очередь. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в поселковую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование новой застройки. Необходимо отметить, что организация в районах ИЖС и усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование застройки биотуалетами заводского изготовления.

Проектом предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений на месте бывшего отстойника в юго-восточной части поселка. Очистка стоков будет проводиться  по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах. Также проектом предусматривается реконструкция канализационных коллекторов и канализационной насосной станции.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

Развитие системы водоотведения поселка представлено на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в области водоснабжения и водоотведения», выполненной в масштабе 1:5000.

### Электроснабжение

Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселка с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на первую очередь строительства составляют соответственно 1360 кВтч/чел в год, 4000 часов и 0,34 кВт/чел.

Таблица 2.7.3-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Этап | Население, тыс. чел | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 6,7 | 9,1 | 2,3 |
| Расчетный срок | 7,5 | 16,3 | 3,1 |

Таблица 2.7.3-2 Максимальная электрическая нагрузка с учётом других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,3 | 3,1 |
| Промышленность и прочие потребители | 4,8 | 6,1 |
| Итого (окр.) | 7,1 | 9,2 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85), (окр.) | 6,1 | 7,8 |

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития промышленности, строительства и прочих сфер деятельности.

Покрытие электрических нагрузок поселка на все сроки проектирования предусматривается от существующей подстанции. Для обеспечения надежности электроснабжение проектом предлагается замена трансформаторов на два по 10 МВА. Для электроснабжения территорий новой застройки предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ с запиткой их от существующих ТП и закольцовкой.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ. Рекомендуется замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные.

Местоположение существующей подстанции, трансформаторных подстанций, прохождение ЛЭП 10 кВ и выше показаны на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в области электро-, тепло-, газоснабжения» в масштабе 1:5000.

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки. Проектная схема

Тепловые нагрузки определены по срокам проектирования на первую очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилищного фонда.

Теплоснабжение для общественных зданий и жилой застройки предусматривается централизованным, от отопительных котельных.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -28 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86* (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади) в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 2.7.4-1 Показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий

| Застройка | 2-4 этажа | 5 этажей |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 130,8 | 87,2 |
| Новая | 99,4 | 84,6 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице ниже.

Таблица 2.7.4-2 Расчет тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора

|  | Ед. изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 6,7 | 7,5 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 147 | 202 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | тыс. м2 | 124 | 124 |
| 2-4 этажные | тыс. м2 | 5,8 | 5,8 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 118,2 | 118,2 |
| новых | тыс. м2 | 23 | 78 |
| ИЖС | тыс. м2 | 2,9 | 8,1 |
| 2-4 этажные | тыс. м2 | 19,1 | 50,5 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 125 | 143,4 |
| Максимальный тепловой поток отр. | МВт | 39,1 | 47,5 |
| Максимальный тепловой поток отр. | Гкал/час | 33,6 | 40,9 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 24,1 | 29,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | МВт | 11,1 | 11,1 |
| 2-4 этажные | МВт | 0,8 | 0,8 |
| 5 и более этажей | МВт | 10,3 | 10,3 |
| новых | МВт | 13,0 | 18,6 |
| ИЖС | МВт | 0,5 | 1,4 |
| 2-4 этажные | МВт | 1,9 | 5,0 |
| 5 и более этажей | МВт | 10,6 | 12,1 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 6,0 | 7,4 |

Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением пенополиуретановой изоляции.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

В целях обеспечения теплоснабжения новых районов поселка проектом предлагается:

- строительство новой котельной: установленной мощностью 24 Гкал/час.

- закольцовка теплосетей новой котельной с теплосетями существующей.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение источников тепла приведены на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в области электро-, тепло-, газоснабжения» в масштабе 1:5000.

### Газоснабжение

Расход газа. Проектные решения

Необходимо провести мероприятия по переводу промышленных объектов на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и 2 газораспределительных пунктов.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселка на перспективу составит 100 нм3 многоэтажного жилищного фонда.

Таблица 2.7.5-1 Расход газа на коммунальные и бытовые нужды

| Виды использования газа | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | 6,7 | 7,5 | 0,7 | 0,8 |
| Отопление | - | - | 20,4 | 24,9 |
| Всего (окр.): | 6,7 | 7,5 | 21,1 | 25,7 |

Потребление природного газа поселком на первую очередь составит 21,1 млн. нм3, на расчетный срок – 25,7 млн. нм3.

Местоположение ГРП, проектируемого газопровода показаны на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в области электро-, тепло-, газоснабжения» в масштабе 1:5000.

### Связь

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 360 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 330 телефонов.

Потребность населения в телефонах по поселку составит:

- на первую очередь – 2211 шт.;

- на расчетный срок – 2700 шт.

Емкости существующей АТС недостаточно, поэтому в первую очередь необходимо ее расширение для обеспечения телефонной связью новых абонентов.

Проектом предлагается переход на эфирное радиовещание, также необходимо увеличение количества вещаемых программ.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории пос. Вольгинский:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство внутрипоселковых водоемов и водотоков;

- Организация пляжа;

- Рекультивация нарушенных территорий.

Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения роста оврагов и оптимизации экологического состояния среды поселка большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

Централизованная система ливневой канализации в поселке отсутствует.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,8  м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется 1 напорный участок дождевой сети.

Водоприемниками водосточной сети являются  р. Вольга, р. Мергель и осушительные канавы поселка.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Всего предусматривается строительство трех очистных сооружений дождевой канализации, из них: одни очистные сооружения дождевой канализации поселкового значения и два локальных очистных сооружения (колодец-отстойник).

Все очистные сооружения проектируются закрытыми.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В соответствии со СП 32.13330.2012, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

Благоустройство внутрипоселковых водотоков и водоемов

К водотокам пос. Вольгинский относятся реки Вольга, Мергель, а также ряд осушительных каналов. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима территории поселка. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния водотоков:

- расчистка русел;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, на территории поселка находится ряд прудов. Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству пруда в русле р. Вольга, а также в русле осушительной канавы в юго-западной части поселка. К мероприятиям по благоустройству относятся:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа пруда и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Организация пляжа

Проектом намечается организация благоустроенного пляжа на левом берегу пруда, находящегося в русле р. Вольга.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной  до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150м2, при большем уклоне она сокращается до 50м2. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

Площадь организуемого пляжа составит порядка 0,2 га.

Рекультивация нарушенных территорий

В связи с тем, что проектом предусматривается вынос под зеленые насаждения гаражей, расположенных на правом берегу р. Мергель, на расчетный срок предусматривается рекультивация данных территорий.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий поселка, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

Таблица 2.7.7-1 Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 7,2 | 0,3 |
| 2 | Устройство открытых водостоков | км | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Устройство напорных коллекторов | км | 0,6 | - |
| 4 | Насосные станции | объект | 1 | - |
| 5 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 1 | - |
| 6 | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | 1 | 1 |
| 7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 4,32 |
| 8 | Благоустройство водотоков | км | 4 | 2,1 |
| 9 | Благоустройство водоемов | га | 1,2 | 0,6 |
| 10 | Организация пляжа | га | 0,2 | - |

## Развитие объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Строительство новых объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности проектом не предлагается.

## Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории

Проектом в течение расчетного срока предусматривается благоустройство существующих насаждений общего пользования, а также организация новых зеленых устройств общего пользования, прочих зеленых устройств (лесопарк) и насаждений специального назначения – озеленения санитарно-защитной зоны от промышленных предприятий.

Насаждения общего пользования

Проектируется организация парковой зоны по ул. Старовская у слияния рек Мергель и Вольга. На продолжении ул. Старовская у торгово-развлекательного центра закладывается сквер.

Прочие насаждения

В северной части поселка в новую поселковую черту включен участок лесов Вольгинского участкового лесничества. Эти леса должны быть переведены в категорию городских лесов. На базе лесов планируется организация лесопарка.

Организация лесопарка предусматривает элементарное благоустройство – прокладку редкой сети дорожек, установку скамеек, навесов от дождя, урн для мусора, туалетов.

Насаждения специального назначения

Проектируется озеленение санитарно-защитной зоны от промышленных площадок бывшей научно-экспериментальной базы (НЭБ) – 20 га, из них на первую очередь – 5 га.

Баланс зеленых насаждений поселка на расчетный срок

Таблица 2.7.9-1 Баланс зеленых насаждений на расчетный срок

| № пп | Показатель | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насаждения общего пользования, всего | 7,6 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Существующие насаждения | 0,5 |
| 1.2 | Новое строительство | 7,1 |
|  | в том числе: |  |
| 1.2.1 | - парковая зона по ул. Старовская | 6,5 |
| 1.2.2 | - сквер у торгово-развлекательного центра | 0,6 |
| 2 | Насаждения специального назначения, всего | 20,0 |
|  | в том числе: |  |
| 2.1 | Озеленение санитарно-защитной зоны | 20,0 |
| 3 | Прочие насаждения, всего | 10,0 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1 | - создание лесопарка | 10,0 |
|  | Всего по поселку насаждений | 37,6 |

Площадь насаждений общего пользования должна составить на расчетный срок – 7,6 га, обеспеченность – 10,1 кв.м. на 1 жителя.

- Охрана окружающей среды

### Охрана воздушного бассейна

На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях, а также сводного тома для всего поселка;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях поселка. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах крупных предприятий (см. «Схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства в области инженерной подготовки и охраны окружающей среды»);

- В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей;

- Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

### Охрана поверхностных вод

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта. Размер, режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен в соответствии с Водным кодексом РФ (ст.65).

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- в пос. Вольгинский предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

- по условиям рельефа местности дополнительно к 3 существующим насосным станциям предусматривается построить 3 канализационные насосные станции на первую очередь. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

- из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию.

- производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

- намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

- проектом предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений на месте бывшего отстойника в юго-восточной части поселка. Также проектом предусматривается реконструкция канализационных коллекторов и канализационной насосной станции.

- в целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод и регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов.

### Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

### Санитарная очистка территории

Правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определены ФЗ «Об отходах производства и потребления».

За последние 15 лет как в промышленно развитых странах, так и России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

ТБО вывозимые на полигон содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы и др.

При захоронении ТБО эти утильные фракции безвозвратно теряются.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования  и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Разработка схемы санитарной очистки поселка.

- Усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Уменьшение количества захораниваемых отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-50%).

- Обезвреживание твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на территории районной больницы.

- В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории поселка твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

### Санитарно-защитные зоны

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Также предусматривается: вынос гаражей из водоохраной зоны.

Для капитальной и индивидуальной застройки расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории: запрет на строительство нового жилого фонда.

Необходима организация СЗЗ от объектов:

- промышленности;

- коммунально-бытовых и складских (кладбищ, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО, гаражей и др.);

Также необходима организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (100 м от крайних путей);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### Защитные леса. Особо охраняемые природные территории. Охрана ландшафтов

Леса, окружающие поселок Вольгинский, принадлежат Вольгинскому, Покровскому, Петушинскому и Заречному участковым лесничествам Заречного лесничества Владимирской области.

Все леса являются защитными. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст. 12, п. 4 Лесного кодекса РФ).

В Вольгинском участковом лесничестве выделены следующие категории защитных лесов:

- Леса, расположенные в водоохранных зонах (выделяются согласно ст. 65 Водного кодекса РФ);

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

- Защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- Зеленые зоны: Вольгинское лесничество – 454 га, Покровское – 363 га, Петушинское - 1657 га, Заречное – 547 га.

- Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебных местностей и курортов: Покровское лесничество – 499 га.

- Ценные леса, в том числе:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы.

Лесным кодексом РФ (статьи 104, 105, 106) установлен правовой режим некоторых категорий защитных лесов.

Зеленые зоны на рассматриваемой территории выделены вокруг поселка Вольгинский, г. Покров, г. Петушки. Вокруг санатория «Вольгинский» выделены леса округа горно-санитарной охраны площадью 499 га.

По проекту генерального плана в черту поселка Вольгинский включено около 10 га лесов Вольгинского лесничества. Эти леса необходимо исключить из лесного фонда и включить в состав земель поселка в статусе городских лесов.

Леса являются ключевой природной территорией, способствующей сохранению экологического баланса территории. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) выполняют стабилизирующую роль и способствуют сохранению биологического разнообразия. На территории прилегающего района расположены следующие ООПТ регионального значения:

Таблица 3.6-1  Перечень ООПТ регионального значения в Петушинском районе

| № пп | Наименование | Местоположение | Документ | Профиль | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Округ горно-санитарной охраны месторождения лечебных грязей, используемых санаторием "Вольгинский" | оз.Черное и прилегающая к нему территория к северо-западу от г.Покров | № 35 от 19.01.96 | охрана лечебной грязи | округ горно-санитарной охраны |
| 2 | Округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием "Вольгинский" | пойма р.Вольга юго-восточнее д.Еськино | № 35 от 19.01.96 | охрана минерального источника | округ горно-санитарной охраны |
| 3 | Округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием "Сосновый бор" | пойма р.Киржач | № 34 от 19.01.96 | охрана минерального источника | округ горно-санитарной охраны |
| 4 | Торфяное месторождение Вольное | Костеревский в/лесхоз | N 1124/19 от 16.11.77г. | комплексный | памятник природы |
| 5 | Торфяное меторождение Оленье | Костеревский в/лесхоз | N 1124/19 от 16.11.77г. | комплексный | памятник природы |
| 6 | Новоселовский | Новоселовское лесничество кв. № 16 (выд. 12), 21 (выд. 7), 21 (выд. 3) в 2-х км юго-западнее н.п. Мячиково | № 875п/15 от 29.09.1982 | лесосеменной | заказник |
| 7 | Болдинский | Болдинское лесничество кв. № 102 | № 713п/13 от 13.12.1986 | мирмекологический | заказник |
| 8 | Крутовский |  | №109 от 31.03.94 | комплексный | заказник |
| 9 | Парк, бывшая усадьба Воронцовых-Дашковых | с.Андреевское, р.Нергель,приток р.Пекша | N 1181/23 от 1.12.80г. | ботанический | памятник природы |
| 10 | Парк, бывшая усадьба Карповых | д.Сушнево,на лев.берегу р.Пекша | N 1181/23 от 1.12.80г. | ботанический | памятник природы |
| 11 | Имение Басаргина | н.п.Желтухино | N 154/4 от 10.08.77 г. | ботанический | памятник природы |
| 12 | Благовещенский затон | притеррасная пойма лев.берега р.Клязьма,г.Петушки,6 км вверх по течению | N 1181/23 от 1.12.80г. | водный | памятник природы |

На территории ООПТ должны соблюдаться режимы, определенные соответствующими нормативно-правовыми документами.

### Охрана зеленых насаждений

Зелёный фонд поселка является составной частью природного комплекса поселка и включает в себя озеленённые и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему озеленения в пределах поселковой черты, а также лесные территории.

Строительные и другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зелёном строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зелёные насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства. Это восстановление должно предусматриваться проектом.

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от загрязнения, размыва и выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

Растительный грунт сохраняется для проведения работ по озеленению территорий в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается строящийся или реконструируемый объект.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора (Р2О5) и окиси калия (К2О). Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг Р2О5 и 4 мг К2О и азота.

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом: на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10-15% увеличены, а фосфора – снижены; на тяжёлых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20-25% уменьшены.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и планируемых объектов капитального строительства местного значения

## Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий и планируемых объектов капитального строительства местного значения | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |
| 1.1 | Строительство жилищного фонда для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий – не менее 3200 м2 | 2020 - 2030 гг. |
| 1.2 | Разработка проекта(ов) реконструкции жилых зданий, возведенных в 1960-1980-х гг. | 2020 - 2030 гг. |
| 1.3 | Проведение работ по реконструкции жилых зданий, возведенных в 1960-1980-х гг. | 2020 - 2030 гг. |
| 1.4 | Проведение текущего и капитального ремонта жилых зданий | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 1.5 | Создание условий для повышения темпов жилищного строительства | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 1.6 | Выделение земельных участков под застройку | 2020 - 2030 гг. |
| 1.7 | Разработка проектов планировки на территории нового жилищного строительства | 2020 - 2030 гг. |
| 2 | Физическая культура и массовый спорт |  |
| 2.1 | Проведение текущего и капитального ремонта, реконструкция и модернизация зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 2.2 | Создание условий по обеспечению жителей муниципального образования услугами физической культуры и массового спорта | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 3 | Организация досуга, обеспечение услугами культуры. Библиотечное обслуживание |  |
| 3.1 | Доведение показателя обновления библиотечных фондов до 250 книг на 1 тыс. жителей | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 3.2 | Текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующих учреждений культуры | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 3.3 | Строительство часовни | 2020 - 2030 гг. |
| 4 | Организация мест массового отдыха населения |  |
| 4.1 | Благоустройство территории около пруда | 2020 - 2030 гг. |
| 5 | Общественное питание, торговля, бытовое обслуживание |  |
| 5.1 | Строительство комплексного торгово-развлекательного центра | 2020 - 2030 гг. |
| 5.2 | Создание условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с нормативами | 2020 - 2030 гг. |
| 5.3 | Строительство банно-оздоровительного комплекса | 2020 - 2030 гг. |
| 5.4 | Строительство гостиницы | 2020 - 2030 гг. |

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение технического состояния главных улиц и дорог поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 2 | Повышение технического состояния остальных улиц и проездов поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 3 | Закрытие ул. Новосеменковская для движения автотранспорта | 2020 - 2030 гг. |
| 4 | Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах в западной части поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 5 | Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах в северной и северо-западной части поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 6 | Строительство искусственных сооружений на улицах и дорогах поселка через ручей, впадающий в р. Вольга | 2020 - 2030 гг. |
| 7 | Ликвидация существующих гаражей вдоль р. Мергель, попадающих в водоохранную зону | 2020 - 2030 гг. |
| 8 | Строительство гаражей для хранения легковых автомобилей на территории площадью в 1,75 га в коммунально-складской зоне в северной части поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 9 | Строительство гаражей для хранения легковых автомобилей на территории площадью 1,29 га в коммунально-складской зоне | 2020 - 2030 гг. |
| 10 | Строительство новых автозаправочных станций На новой коммунально-складской территории в районе существующих гаражей | 2020 - 2030 гг. |
| 11 | Строительство новых автозаправочных станций На въезде в поселок со стороны федеральной трассы М-7 | 2020 - 2030 гг. |
| 12 | Строительство новой станции технического обслуживания На новой коммунально-складской территории в районе существующих гаражей | 2020 - 2030 гг. |
| 13 | Организация стоянок для хранения автомобилей На новой коммунально-складской территории в районе существующих гаражей | 2020 - 2030 гг. |
| 14 | Приобретение новых автобусов с заменой существующего парка для организации комфортных перевозок населения | 2020 - 2030 гг. |
| 15 | Организация автобусного сообщения (открытие новых маршрутов) В новых жилых районах в северной и в северо-западной частях поселка | 2020 - 2030 гг. |

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Проведение изысканий и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод | 2020 - 2030 гг. |
| 1.2 | Разработка проекта и строительство водозабора в юго-западной части поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 1.3 | Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2020 - 2030 гг. |
| 1.4 | Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2020 - 2030 гг. |
| 1.5 | Реконструкция существующих сетей | 2020 - 2030 гг. |
| 1.6 | Строительство 1,97 км сетей водоснабжения | 2020 - 2030 гг. |
| 1.7 | Строительство 6,0 км сетей водоснабжения | 2030 - 2050 гг. |
| 2 | Водоотведение |  |
| 2.1 | Строительство 1,31 км сетей водоотведения | 2020 - 2030 гг. |
| 2.2 | Строительство 4,07 км сетей водоотведения | 2030 - 2050 гг. |
| 2.3 | Реконструкция канализационных сетей | 2020 - 2030 гг. |
| 2.4 | Реконструкция канализационных насосных станций | 2020 - 2030 гг. |
| 2.5 | Строительство 3-х канализационных насосных станций | 2030 - 2050 гг. |
| 2.6 | Строительство 3-х камер гашения системы водоотведения | 2030 - 2050 гг. |
| 2.7 | Строительство новых канализационных очистных сооружений на месте бывшего отстойника в юго-восточной части поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 3 | Инженерная подготовка территории |  |
| 3.1 | Строительство 7,2 км закрытых водостоков ливневой канализации | 2020 - 2030 гг. |
| 3.2 | Строительство 0,3 км закрытых водостоков ливневой канализации | 2030 - 2050 гг. |
| 3.3 | Строительство 1,2 км открытых водостоков ливневой канализации | 2020 - 2030 гг. |
| 3.4 | Строительство 1,2 км открытых водостоков ливневой канализации | 2030 - 2050 гг. |
| 3.5 | Строительство 0,6 км напорных коллекторов ливневой канализации | 2020 - 2030 гг. |
| 3.6 | Строительство насосной станции | 2020 - 2030 гг. |
| 3.7 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | 2020 - 2030 гг. |
| 3.8 | Строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации | 2020 - 2030 гг. |
| 3.9 | Строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации | 2030 - 2050 гг. |
| 3.10 | Рекультивация 4,32 га нарушенных территорий | 2030 - 2050 гг. |
| 3.11 | Благоустройство 4 км водотоков | 2020 - 2030 гг. |
| 3.12 | Благоустройство 2,1 км водотоков | 2030 - 2050 гг. |
| 3.13 | Благоустройство 1,2 га водоемов | 2020 - 2030 гг. |
| 3.14 | Благоустройство 0,6 га водоемов | 2030 - 2050 гг. |
| 3.15 | Организация 0,2 га пляжа | 2020 - 2030 гг. |
| 4 | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Замена трансформаторов мощностью 6,3 МВА на 10 МВА | 2020 - 2030 гг. |
| 4.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций | 2020 - 2030 гг. |
| 4.3 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ, с заменой на кабельные | 2020 - 2030 гг. |
| 4.4 | Замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные | 2030 - 2050 гг. |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций | 2030 - 2050 гг. |
| 4.6 | Закольцовка тупиковых участков схемы электроснабжения | 2030 - 2050 гг. |
| 5 | Газоснабжение |  |
| 5.1 | Строительство газопроводов низкого давления и подключение к ним новых потребителей | 2020 - 2030 гг. |
| 5.2 | Строительство 2 газораспределительных пунктов | 2030 - 2050 гг. |
| 5.3 | Строительство газопровода высокого давления | 2030 - 2050 гг. |
| 6 | Теплоснабжение |  |
| 6.1 | Замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции | 2020 - 2030 гг. |
| 6.2 | Замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб). | 2020 - 2030 гг. |
| 6.3 | Строительство новых теплосетей | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 6.4 | Строительство котельной мощностью 24 Гкал/час | 2030 - 2050 гг. |
| 7 | Связь |  |
| 7.1 | Расширение АТС до 3000 номеров | 2020 - 2030 гг. |
| 7.2 | Переход на эфирное радиовещание | 2020 - 2030 гг. |

## Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Стимулирование: а) внедрения более совершенных и безопасных технологических процессов; б) установки и совершенствования существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ | 2020 - 2030 гг. |
| 1.2 | Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях, а также сводного тома для всего поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 1.3 | Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха | 2020 - 2030 гг. |
| 1.5 | Полив улиц в бесснежный период в сухую погоду | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 2 | Охрана поверхностных вод |
| 2.1 | Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос | 2020 - 2030 гг. |
| 2.2 | Организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод | 2020 - 2030 гг. |
| 3 | Охрана подземных вод |  |
| 3.2 | Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 3.3 | Вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения | 2020 - 2030 гг. |
| 3.4 | На всех водозаборах организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю | 2020 - 2030 гг. |
| 4 | Охрана почв и санитарная очистка территории |  |
| 4.1 | Разработка схемы санитарной очистки поселка | 2020 - 2030 гг. |
| 4.2 | Усовершенствование селективного сбора твердых бытовых отходов | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 4.3 | Обезвреживание твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на территории районной больницы | 2020 - 2030 гг. |
| 4.4 | Проведение инвентаризации образующихся на территории поселка твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО в целях изучения ресурсного потенциала отходов | 2020 - 2030 гг. |
| 5 | Организация санитарно-защитных зон |  |
| 5.1 | Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях поселка. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | 2020 - 2030 гг. |

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство насаждений общего пользования: парка по ул. Новосеменковская и сквера у памятника ветеранам ВОВ (всего – 0,5 га) | 2020 - 2030 гг. |
| 2 | Организация парковой зоны по ул. Старовская | 2020 - 2030 гг. |
| 3 | Организация сквера в продолжении ул. Старовская (у торгово-развлекательного центра) | 2020 - 2030 гг. |
| 4 | Включение участка лесов Вольгинского участкового лесничества в северной части поселка в поселковую черту и перевод этих лесов в категорию городских лесов | 2020 - 2030 гг. |
| 5 | Организация лесопарка в северной части поселка | 2030 - 2050 гг. |
| 6 | Озеленение санитарно-защитной зоны от НЭБ – 5 га | 2020 - 2030 гг. |
| 7 | Озеленение санитарно-защитной зоны от НЭБ – 15 га | 2030 - 2050 гг. |

## Мероприятия по развитию объектов местного традиционного народного художественного творчества

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |

## Мероприятия по развитию малого предпринимательства

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы развития малого предпринимательства на территории МО пос. Вольгинский | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |
| 2 | Создание условий для развития субъектов малого предпринимательства | 2020 - 2030 гг., 2030 - 2050 гг. |

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел | 5,8 | 6,7 | 7,5 |
| 1.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста |  | 19 | 24 | 19 |
|  | - население в трудоспособном возрасте |  | 60 | 56 | 55 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 21 | 20 | 26 |
| II | Территории |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны, всего | га | 32,5 | 48,0 | 73,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - многоэтажной жилой застройки (5 этажей) | га | 21,0 | 23,0 | 27,0 |
| 2.1.2 | - жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) | га | 2,1 | 10,0 | 19,5 |
| 2.1.3 | - 1-2 этажной деревянной застройки и ИЖС | га | 9,4 | 15,0 | 26,5 |
| 2.2 | Общественно-деловые и коммерческие, всего | га | 14,0 | 16,3 | 19,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - центра общественного значения | га | 2,6 | 4,5 | 6,0 |
| 2.2.2 | - учебных и воспитательных учреждений | га | 4,8 | 4,8 | 6,0 |
| 2.2.3 | - учреждений здравоохранения | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.2.4 | - культовой застройки | га | - | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.5 | - спортивных сооружений | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3 | Производственные и коммунальные, всего | га | 121,6 | 132,0 | 140,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - промышленных предприятий | га | 102,7 | 110,0 | 115,0 |
| 2.3.2 | - коммунально-складских организаций | га | 18,9 | 22,0 | 25,0 |
| 2.4 | Сельскохозяйственного использования | га | 11,0 | 7,0 | 4,0 |
| 2.5 | Природно-рекреационные | га | 252,9 | 228,2 | 195,0 |
| 2.6 | Транспортной инфраструктуры | га | 3,4 | 3,9 | 4,4 |
| 2.7 | Площадь муниципального образования, всего | га | 435,4 | 435,4 | 435,4 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2 общей площади квартир | 125,2 | 147,4 | 202,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1чел. | 19,8 | 22,0 | 27,0 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего: | тыс. м2 общей площади | - | 23,0 | 78,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ИЖС | _,,_ | - | 2,0 | 8,0 |
|  | - 2-4 этажа | _,,_ | - | 14,0 | 44,0 |
|  | - 5 этажей | _,,_ | - | 7,0 | 26,0 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | н/д | 3,0 | 4,0 |
| 3.5 | Территории жилищного строительства всего | га | - | 8 | 26 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Водоотведение |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Отопление |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  | 100 | 100 | 100 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 380 | 380 | 500 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 960 | 960 | 960 |
| 4.3 | Больницы | коек | 110 | 110 | 110 |
| 4.4 | Поликлиники | пос. в смену | 190 | 190 | 190 |
| 4.5 | Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Баня | мест | - | 35 | 35 |
| 4.7 | Гостиницы | мест | - | 40 | 40 |
| 4.8 | Бассейны | м2 зеркала воды | 300 | 300 | 300 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц | км |  |  |  |
|  | автобус |  | 1,0 | 3,11 | 5,0 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего |  | 9,53 | 10,59 | 14,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главных улиц |  | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | 2,0 | 2,11 | 3,62 |
|  | - прочие улицы и проезды |  | 1,75 | 2,7 | 4,81 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | 206 | 225 | 270 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 2,01 | 2,77 | 3,35 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,58 | 1,94 | 2,32 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 0,22 | 0,5 | 0,6 |
|  | Вторичное использование воды |  | н/д | 0,1 | 0,2 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 5,0* | 2,8 | 3,4 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 319 | 413 | 447 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 251 | 290 | 309 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 9,4 | 11,37 | 17,37 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1,8 | 2,53 | 3,04 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,58 | 1,93 | 2,32 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | 0,22 | 0,5 | 0,6 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | 7,6* | 2,6 | 3,1 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 12,1 | 13,41 | 17,48 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Источник электроэнергии | МВА | 12,6 | 20 | 20 |
| 6.3.2 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 4,1 | 7,1 | 9,2 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,9 | 2,3 | 3,1 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 510 | 1360 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 4,3 | 9,1 | 16,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час | — | 33,6 | 40,9 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего |  | 32,5 | 56,5 | 56,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год | — | 21,1 | 25,7 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | — | 0,7 | 0,8 |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | — | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. | — | 2211 | 2700 |
| VII | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Устройство закрытых водостоков | км | - | 7,2 | 0,3 |
| 7.2 | Устройство открытых водостоков | км | - | 1,2 | 1,2 |
| 7.3 | Устройство напорных коллекторов | км | - | 0,6 | - |
| 7.4 | Насосные станции | объект | - | 1 | - |
| 7.5 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | - | 1 | - |
| 7.6 | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | - | 1 | 1 |
| 7.7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | 4,32 |
| 7.8 | Благоустройство водотоков | км | - | 4 | 2,1 |
| 7.9 | Благоустройство водоемов | га | - | 1,2 | 0,6 |
| 7.10 | Организация пляжа | га | - | 0,2 | - |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.2 | Объем захораниваемых бытовых отходов | тыс.тонн/год | - | 2,14 | 2,62 |
| 8.3 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тонн/год | 81,3 | по ПДВ | по ПДВ |
| 8.4 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 658,6 | 923,5 | 1110,0 |
| 8.6 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,5 | 3,6 | 7,6 |
| 8.7 | Обеспеченность | м2/чел | 0,8 | 5,4 | 10,1 |

*-указана проектная производительность сооружений